SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2003. (VIII.12.) KT rendelete

a helyi építési szabályokról)

Soltvadkert Város Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6.( (3) bek. a) pontja alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:

#### A RENDELET HATÁLYA

1. §. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki.

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervek alapján lehet.

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) és a hatósági előírások az érvényesek.

c) Vadkerti tó településrészen építés-kivitelezési munka június 1. és augusztus 20. között nem végezhető.

(3) A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazandó:

a)      Külterület 1:10.000 méretarányú (SZ-1) övezeti terve

b)                Belterületek és beépítésre szánt területek 1: 2.000 méretarányú 47 db szelvényből álló (SZ-2) szabályozási terve

c) Selymes 1: 2.000 méretarányú (SZ-3) szabályozási terve

(4) A rendelet alá tartozó terület környezetvédelmi szabályozási elemei:

a) Felszín alatti vízvédelmi besorolása: „IV.” érzékeny terület.

b) Az építési munkával érintett telkeken légszennyezettségi határértékként az egészségügyi határértékek tartandók be.

#### SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. §. (1) Kötelező szabályozási elemek, amelyek a település egésze szempontjából legfontosabbak ezért módosításuk csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával lehetséges.

Ezek - beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása

- közterületek (utak) szabályozása

- mindenkori belterületi határ

(2) Irányadó szabályozási elem a telekhatár, amely az övezeti előírások betartásával, a szomszédsági illeszkedés figyelembevételével hatósági eljárásban módosítható

(3) Tömbön belüli övezeti határ a mindenkori telekhatár vonalával megegyezik.

(4) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.

b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.”

(5) Zártsorú beépítési mód előírás nem jelenti a szomszédos építmények kötelező zártsorú csatlakozását.

(6) A 0164/63 hrsz-ú út és minden egyéb külterületi út -amennyiben egyéb érdeket nem sért- megszüntethető illetve áthelyezhető a telekalakítás általános feltételeinek és az egyéb földügyi és útügyi hatósági eljárás követelményeinek betartásával.

#### BELTERÜLETI HATÁRVONAL

3. §. A város tervezett belterületi határát jelen rendelet terület felhasználási tagolása határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban érvényessége a földhivatali átvezetéstől számítható.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZÖS ELŐÍRÁSAI

4. (. (1) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetek előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m.

(3) A kialakult helyzetnek való megfelelés az építési telek tágabb környezetben vizsgálandó.

(4) Valamennyi övezetben vagy építési övezetben meglévő beépítésben telekalakításnál vagy meglévő építmény bővítésénél

a) szabadonálló beépítési módnál oldalhatáros

b) oldalhatáros beépítési módnál zártsorú, építési hely vehető figyelembe a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával.

(5) Az övezetekre és építési övezetekre előírt min építménymagasságtól való eltérés a közterületről nem feltáruló építményeknél megengedett.

(6) Az övezetekre és építési övezetekre kötelezően előírt építési vonalak csak a fő rendeltetési egységeket tartalmazó építményekre érvényesek, a mellérendelt funkciókat tartalmazó építményekre nem.

##### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

## Általános előírások

## Járművek elhelyezése

5. (. Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig járművek elhelyezésére az alábbi vonatkozik:

a) a gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell megoldani, amennyiben a már meglévő épület ill. telek méretei a telken belüli parkolást lehetővé teszik

b) az építési telekhez kapcsolódó közterületen a közterület kezelőjének engedélyével a közterületre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint akkor helyezhető el a gépjármű, ha a telken igazoltan - ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhető és telken belül nem helyezhető el.

## Terület felhasználás

6. (. (1) Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület felhasználási egységekbe soroltak:

a) Lakóterület

(Lk)	Kisvárosias lakóterület

(Lf)	Falusias lakóterület

b) Vegyes terület 	(Vt)	Településközpont vegyes terület

c) Üdülőterület, amely

(Üü) 	Üdülőházas terület

(Üh) 	Hétvégi házas terület

c) Gazdasági terület, amely

(Gksz) Kereskedelmi szolgáltató terület

(Gip) Ipari terület

d) Különleges terület, amely a következőkre tagolódik:

da) (Kt) Temető

db) (Kk) Kegyeleti park

dc) (Ksp) Sportterület

dd) (Kh) Hulladéklerakó

de) (Kst) Srand

df) (Ktf) Termálfürdő

dg) (Kl) Logisztikai terület

dh) (Kftu) Falusi turizmus területe

di) (Ktá) Társas üdülők területe

dj) (Kme) Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

(2) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:

| Terület felhasználás jele/szintterület sűrűség | Beépítési mód | max beépítettség % |
| --- | --- | --- |
|  | Max építménymag.(m) | min telekterület (m2) |

## Épületek, építmények elhelyezése

7. (. (1)

(2) Terepszint alatti önálló létesítmény - amely a saját építési telek határán belül attól biztonságos távolságig terjedhet- csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.

(3) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férőhely igényeknek kell megfelelni:

baromfi

- csibe mélyalommal 15 db/m2

- tojótyúk mélyalommal 5 db/m2

- tojótyúk ketrecben 10 db/m2

- kacsa, liba 2-3 db/m2

szarvasmarha

- tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

- tehén zárt, kötetlen tartásban 6 m2/ db

- tehén kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

- növendék kötött tartásban 3 m2/ db

- növendék kötetlen tartásban 4 m2/ db

- borjú közös rekeszben 2-5m2/db

- bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db

- bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

- bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

ló

- kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

- zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db

- kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

juh	0,6-1 m2/ db

sertés

- koca ellető 	fekvőrész 2,2 m2/ db

    - malac bújó 1,3 m2/ db

- koca szállás	szállás 1,5m2/ db

    - kifutó 4 m2/ db

- hízó 1,5 m2/ db

(4) a) Lakóterületen elhelyezhető állatlétszámokra külön önkormányzati rendelet vonatkozik.

b) Lakóépülettől való védőtávolság legalább az alábbi:

ló, szarvasmarha	15 m

juh, kecske, sertés	10 m

broiler baromfi	ketreces	  5 m

almos		10 m

tojó tyúk (ketreces)	  	  10 m

vízi szárnyas			15 m

pulyka				10 m

anyanyúl és szaporulata	10 m

(5) Lakóterületen csak zárt trágyatároló létesíthető.

## Zöldfelületi, növénytelepítési előírások

8. ( (1) A zöldterületi mutatóba gazdasági terület kivételével csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számíthatók be.

(2) -

## Lakóterületre vonatkozó előírások

## Általános előírások

9. (. (1) Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert az (Lk-3) övezet kivételével min 4 m.

(2) Lakóterület:

Kisvárosias lakóterület

Falusias lakóterület

## Kisvárosias lakóterület

10. (. (1) A kisvárosias lakóterület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik:

(Lk-1) főutcai építési övezet

(Lk-2) szabadon álló építési övezet

(Lk-3) hagyományos beépítés övezete, amelyen belül (Lk-3*) utcafrontos alövezet

(Lk-4) szabályos osztás építési övezete

(Lk-5) rövidtelkes építési övezete

(Lk-6) építési övezet

(2) Kisvárosias lakóterület általános előírásai

a) Szintterület-sűrűség: max 1,5

b) A teljes közművesítés az építési munka feltétele.

c) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre előírtak tartandók.

d) Az (Lk-1),és (Lk-2) övezetben az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-lakóépület	és/vagy

-kereskedelmi-, szolgáltató-, és vendéglátó épület

-szálláshely szolgáltató épület

-kézműipari építmény

-helyi igazgatási,- egyházi,- oktatási-, egészségügyi, szociális épület

e) Az (Lk-3), (Lk-4), (Lk-5 )övezetben  az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-lakóépület	és/vagy

-kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület

-szálláshely szolgáltató épület

-kézműipari építmény

-helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

-sportépítmény

-kivételesen a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény

f) (Lk-6) övezetben elhelyezhető:

-max 2 lakásos lakóépület	és/vagy

-kereskedelmi-, szolgáltató-, és vendéglátó épület

-szálláshely szolgáltató épület

-kézműipari építmény

-helyi igazgatási,- egyházi,- oktatási-, egészségügyi, szociális épület

g) hátsókert kialakítása nem kötelező az alábbi esetekben:

ga) a telek tömbfeltárással jött létre

gb) a telek mélysége 40m-nél kevesebb

gc) a szomszédos telkek kialakult beépítését nem sérti

gd) -

h) az utcai telekhatártól legalább 10m-re a háztartással kapcsolatos épületek zártsorúan összeépíthetők az alábbi feltételek mellett:

ha) az adott tömbben van példa a melléképületek zártsorú összeépítésére

hb) a szomszédos beépítést nem zavarja

hc) a szomszédos beépítéshez tűzfallal kapcsolódik.

Kisvárosias lakóterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(3) (Lk-1) főutcai építési övezet

a) Telek: szélessége: : min 16,0 m

mélysége: min 40,0 m

területe: kialakult helyzet szerint, új osztásnál legalább 750 m2

b) Beépítés módja: zártsorú, de az épületek sora tűztávolság figyelembevételével megszakadhat.

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: min 3,5 m, max 7,5 m

e) Zöldfelület: min 20%

f) -

g) Az övezetben utcai homlokzati nyílással gépkocsi tároló nem létesíthető

h) Saroktelkek kettéosztásával kialakuló telkekre és beépítésükre az a) és b) pontokban foglaltak az alábbi eltéréssel alkalmazhatók:

ha) telek területe: min 250 m2

hb) hátsókert tűzfalas csatlakozás vagy a telepítési távolság biztosításával nincs.

(4) (Lk-2) szabadon álló építési övezet

a) Telek: szélessége: min. 16,0 m

területe.     min. 750 m2

b) Beépítettség: max. 60 %

c) Építménymagasság: max. 9,0 m

d) Zöldfelület: min 30%

e) Az övezetben állattartó építmény nem építhető.

f) Az övezetben közterület alakítható.

(5) (Lk-3) hagyományos beépítés övezete

a) Telek: szélessége: : min. 12,0m

területe: min 750 m2

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló vagy szabadon álló a kialakult helyzetnek megfelelően utcavonalon vagy a kialakult méret szerinti előkerttel.

c) Beépítettség: max. 40%

d) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 6,0 m a háztartással kapcsolatos önálló épület a szomszédsági illeszkedés figyelembevételével a hátsó telekhatárra is kerülhet.

e) Zöldfelület: min 40%

f) -

g) A teljes közművesítés az építési munka feltétele.

h) oldalkert: min 3m.

i) A településközpont vegyes területet is tartalmazó tömb saroktelkeire vonatkozó külön előírások:

ia) Telekterület: min 500m2

ib) Beépítési mód: zártsorú a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával.

ic) Beépítettség: max 60%

id) Építménymagasság: max 9 m

ie) Zöldfelület: min 30%

j) Az (Lk-3**) építési övezetre vonatkozó külön előírások:

ja) Beépítés módja: hézagosan zártsorú úgy, hogy az utcavonaltól mért 10m-en belül az épületek között legalább 3m-es távolság tartandó.

jb) Hátsókert nincs

jc) Beépítettség: max. 60%

jd) Építménymagasság: max. 7,5m, amely értéktől bortartály esetén el lehet térni.

je) Zöldfelület: min. 20%

jf) -

k) Saroktelkek kettéosztásával kialakuló telkekre és beépítésükre az a) és b) pontokban foglaltak az alábbi eltéréssel alkalmazhatók:

ka) telek területe: min 250 m2

kb) hátsókert tűzfalas csatlakozás vagy a telepítési távolság biztosításával nincs.

(6) (Lk-4) előkertes övezet

a) Telek: szélessége: min 16,0 m

területe:     min 750 m2

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló a saroktelken a tájolás figyelembevételével szabadon állóan előkerttel

c) Beépítettség: max. 40 %

d) Építménymagasság: min. 3,6 m, max. 6,0 m

a háztartással kapcsolatos önálló épület: min. 2,0 max. 3,6 m

e) Zöldfelület: min 40%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele.

g) Saroktelkek kettéosztásával kialakuló telkekre és beépítésükre az a) és b)pontokban foglaltak az alábbi eltéréssel alkalmazhatók:

ga) telek területe: min 250 m2

gb) hátsókert tűzfalas csatlakozás vagy a telepítési távolság biztosításával nincs.”

gc) előkert az utcaszakaszon kialakult építési vonal szerint

(7) (Lk-5) rövidtelkes övezet

a) Telekalakítás szabályai:

aa) Közbenső telkek tovább nem oszthatók

ab) Saroktelkek kettéosztásával legalább 250m2 -es telek alakítható

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló a kialakult beépítési vonalra

c) Beépítettség: max. 40 %

d) Építménymagasság: min. 3,6 m, max. 6,0 m

e) Zöldfelület: min 30%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele.

g) Telkenként csak egy épület építhető, amely a szomszédsági illeszkedés figyelembevételével a hátsó telekhatárig terjedhet.

h) Az (Lk-5*) alövezetben az a)-d) szerintiek a következő eltéréssel alkalmazandók:

ha) Beépítés módja: zártsorú a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával

hb) Beépítettség: max. 60 %

hc) Építménymagasság: max. 6,0 m, amely értéktől bortartály esetében el lehet térni.

(8)  (Lk-6) övezet

a) Telek: min 250 m2

b) Beépítés módja: zártsorú, de az épületek sora tűztávolság figyelembevételével megszakadhat.

c) Beépítettség: max. 60 %

d) Építménymagasság: max. 4,5 m

e) Zöldfelület: min 20%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele.

g) Telkenként csak egy épület építhető, amely a szomszédsági illeszkedés figyelembevételével a hátsó telekhatárig terjedhet.

## Falusias lakóterület

11. (. (1) Falusias lakóterület a belterület lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-lakóépület	és/vagy

-kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület

-szálláshely szolgáltató épület

-kézműipari építmény

-helyi igazgatási , egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület

-sportépítmény

(2) A falusias lakóterület a beépítési jellemzők alapján

(Lf-1) szabadon álló építési övezet

(3) Falusias lakóterület előírásai

a) Szintterület-sűrűség: max. 0,5

b) Környezetterhelési határértékként a falusias lakóterületre előírtak tartandók.

c) (Lf-1) szabadon álló beépítés

d) Telek: szélessége: min. 25m

területe:     min.  3000 m2

e) Beépítés módja: szabadon álló

f) Beépítettség: max. 15 %

g) Építménymagasság: min. 3,6m, max. 4,5 m

h) Zöldfelület: min. 70%

i) Az építési munka feltétele a teljes közművesítés, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a vízzáróan kiképzett zárt medencés gyűjtés megengedett.

## 12. §. Üdülőterületre vonatkozó előírások

Az üdülőterület 	Üdülőházas terület

Hétvégi házas terület

##### Üdülőházas terület

13. (. (1) Üdülőházas terület a Vadkerti tóhoz kapcsolódó üdülési célú létesítmények elhelyezésére szolgál, ahol az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-legalább két egységes üdülőépület

-szálláshely szolgáltató épület

-üdülőtábor

-camping

-üdüléshez kapcsolódó ellátási és szolgáltató épületek

(2) Az üdülőházas terület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik: (Üü-1) építési övezet

(Üü-2) építési övezet

### Üdülőházas terület általános előírásai

(3) a) Szintterület-sűrűség: max. 1,0

b) Környezetterhelési határértékként az üdülőterületre előírtak tartandók.

### Üdülőházas terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Üü-1) építési övezet

a) Telek: szélessége: min. 25,0 m

mélysége: min. 25,0 m

területe: kialakult helyzet szerint, de legalább 625 m2

b) Beépítés módja: a kialakult helyzet szerint szabadon álló vagy oldalhatáros

c) Beépítettség: max. 30%

d) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 6 m

e) Zöldfelület: min. 40%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a vízzáróan kiképzett zárt medencés gyűjtés megengedett.

(5) (Üü-2) építési övezet fejlesztési övezetből alakítható tömb nagyságú területre készített telekosztási terv szerint

a) Telek: szélessége: min. 25,0m

mélysége: min. 25,0m

területe: min. 625 m2

b) Beépítés módja: szabadon álló

c) Beépítettség: max. 30%

d) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 6 m

e) Zöldfelület: min. 40%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele

##### Hétvégi házas terület

14. (. (1) Hétvégi házas terület a Vadkerti tóhoz kapcsolódó üdülési célú létesítmények elhelyezésére szolgál, ahol az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-üdülőépület

-üdüléshez kapcsolódó ellátási és szolgáltató épületek

(2) A hétvégi házas terület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik: (Üh-1) építési övezet

(Üh-2) építési övezet

(3) Hétvégi házas terület általános előírásai

a) Szintterület-sűrűség: max. 0,2

b) Környezetterhelési határértékként az üdülőterületre előírtak tartandók.

### Hétvégi házas terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Üh-1) építési övezet

a) Telek: szélessége: : min 15,0 m

mélysége: min 25,0 m

területe: kialakult helyzet szerint,

új osztás oldalhatáron álló beépítésnél: min 360 m2 ,

szabadon álló beépítésnél: min 550 m2

b) Beépítés módja:

ba) Kialakult állapot szerint oldalhatáron álló vagy szabadon álló

bb) Előkert a tömboldal hosszon kialakult állapot szerint a bc) pontban foglalt eltéréssel.

bc) Saroktelek esetén kötelező építési vonal nélkül, előkert nélkül.

c) Beépítettség: max 20%,

kialakult telkeken legfeljebb 26%, de max 70m2

új üdülőépület esetén különálló tárolóépület nem építhető

d) Építménymagasság: min 3,5 m, max 4,5 m

e) Zöldfelület: min 60%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a zárt gyűjtés megengedett.

(5) (Üh-2) építési övezet fejlesztési övezetből alakítható tömb nagyságú területre készített telekosztási terv szerint

a) Telek: szélessége: min 20,0 m

mélysége: min 25,0 m

területe: min 550 m2

b) Beépítés módja: szabadon álló

c) Beépítettség: max 20%

d) Építménymagasság: min 3,5 m, max 4,5 m

e) Zöldfelület: min 60%

f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele

## Vegyes terület

## Településközpont vegyes terület

15. (. (1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett településközponti beépítés területe.

(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik:

(Vt-1) intézményi övezet

(Vt-2) ellátási övezet

(Vt-3) városmag övezet

(3) Településközpont vegyes terület általános előírásai

a) Szintterület-sűrűség:. max 2,4

b) A teljes közművesítés az építési munka feltétele.

c) Környezetterhelési határértékként a vegyes területre előírtak tartandók.

d) nyeles telek nem alakítható

e) építménymagasság : max 7,5m, a következő eltérésekkel:

ea) a jogszerűen álló szomszédos épület építménymagassága nagyobb, mint 7,5m esetén a szomszédos épület építménymagassága, de az utcai homlokzatok magasságának különbsége legfeljebb: 1,5m.

eb) akadálymentesítésre irányuló bővítés esetén az utcai homlokzatot nem érintő liftgépház építménymagasságával növelt érték.

f) Vadkerti tó üdülőterület és Bajcsy utca kivételével valamennyi építési övezetre vonatkozó előírás:

fa) kialakítható telekterület: min 300 m2

fb) beépítési mód: zártsorú az utcaszakaszon kialakult építési vonalra a telepítési távolság vagy a tűzfalas csatlakozás biztosításával hátsókert nélkül.

g) az utcai főhomlokzatra önálló garázskapu nem -, legfeljebb egy szárazkapu nyitható

### Településközponti vegyes terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Vt-1) intézményi övezet

a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével

-lakóépület, szolgálati lakás

-igazgatási épület

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

-sportépítmény

b) -

c) -

d) Beépítettség: max 50%

e) -

f) Zöldfelület: min 30%

g)-

(5) (Vt-2) ellátási övezet

a) Elhelyezhető: az övezeti előírások figyelembevételével

-a Vadkerti tó kivételével lakóépület

-igazgatási épület

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

-sportépítmény

-nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

b) -

c) -

d) Beépítettség : max 80%

e) -

f) Zöldfelület: min 10%

g) (Vt-2*) építési övezet külön előírásai

ga) Elhelyezhető:

1. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

2. sportépítmény

3. tárolóépítmény

gb) beépítési mód: oldalhatáron álló, hátsókert nélkül

gc) építménymagasság: max 6 m

gd) beépítettség: max 60%

ge) zöldfelület: min 15%

(6) (Vt-3) városmag övezet

a) Elhelyezhető: az övezeti előírások figyelembevételével

-lakóépület

-igazgatási épület

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

b) -

c) -

d) hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával

e) Beépítettség : max 80%

f) -

g) Zöldfelület: min 10%

h) -

## Gazdasági területek

16. (. (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) A gazdasági terület:

kereskedelmi, szolgáltató terület

ipari terület

# Kereskedelmi, szolgáltató terület

17. (. (1) Kereskedelmi, szolgáltató területbe a város nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt, amelyben az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-a nagy létszámú állattartó építmények kivételével mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület

-lakás, szolgálati lakás

-igazgatási és egyéb irodaépület

-parkolóház, üzemanyagtöltő

-sportépítmény

-kivételesen. - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

- egyéb közösségi szórakoztató épület

(2) Kereskedelmi szolgáltató terület

1. (Gksz-1) lakóterülettel határos építési övezet

2. (Gksz-2) általános építési övezet

3. (Gksz-3) közlekedési szolgáltató építési övezet

(3) Kereskedelmi szolgáltató terület előírásai:

a) Szintterület-sűrűség: max 2,0

b) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig belterületen a vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyűjtés megengedett, külterületen legalább a részleges közművesítés az építési munka feltétele.

c) -

(4)(Gksz-1) lakóterülettel határos építési övezet

a) Telek: mélysége: min 50 m

területe: min 1000 m2

b) Beépítés módja: szabadon állóan min 5-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel.

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: min 3,6 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

e) Zöldfelület: min 20%

f) Környezeti határértékként a lakóterületre megengedettek tartandók.

g) (Gksz-1*) alövezetre a-f) szerintiek az alábbi eltéréssel alkalmazhatók:

ga) Telek méretének előírása: min 750m2

gb) Beépítés módja oldalhatáron álló

h) (Gksz-1**) alövezetre a-f) szerintiek az alábbi eltéréssel alkalmazhatók:

ha) Beépítési mód oldalhatáron álló és a kialakult beépítés építési helyként kezelendő.

hb) -

(5) (Gksz-2) általános építési övezet

a) Telek: mélysége: min 50 m

területe: min 1000 m2

b) Beépítés módja:

ba) A bb) pontban foglalt eltéréssel szabadonálló

bb) Meglévő építményt tartalmazó teleknél zártsorú, a telepítési távolság vagy a tűzfalas csatlakozás egyidejű biztosításával elő-, és hátsókert nélkül a bc) pontban foglaltak figyelembevételével.

bc) Tömboldalnyi utcaszakaszon kialakult építési vonal esetén az előkert a kialakult helyzet szerinti.

bd) kötelező beépítési vonal nincs

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: min 3,6 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

e) Zöldfelület: min 20%

f) Környezeti határértékként a gazdasági területre megengedettek tartandók.

(6) (Gksz-3) közlekedési szolgáltató építési övezet

a) Az építési övezetben kizárólag a közlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló jellegű építmények helyezhetők el.

b) területe: min 1000 m2

c) Beépítés módja:

ca) szabadonálló 3m-es előkerttel, hátsókert nélkül.

cb) kötelező beépítési vonal nincs

d) Beépítettség: max 60%

e) Építménymagasság: mmax 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

f) Zöldfelület: min 20%

g) Környezeti határértékként a gazdasági területre megengedettek tartandók.

##### Ipari terület

18. (. (1) Ipari területbe a gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt, amelyben az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagy létszámú állattartó építményeket is

-szolgálati lakás

-igazgatási és egyéb irodaépület

-parkolóház, üzemanyagtöltő

-sportépítmény

-kivételesen - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

egyéb közösségi szórakoztató épület

(2) Ipari terület általános előírása:

a) Szintterület-sűrűség: max 2,0

b) A közművesítés egyedileg határozandó meg.

c) Környezetterhelési határértékként a gazdasági területre előírtak tartandók.

(3) Ipari terület az alábbi övezetekre tagolódik:

a) (Gip-1) általános építési övezet

b) (Gip-2) majorsági építési övezet

c) (Gip-3) településgazdasági övezet

d) (Gip-4) tázlári úti építési övezet

(4) (Gip-1) általános építési övezet

A 0245 hrsz-ú térséget tartalmazó övezetre e rendelet mellékletét képező szabályozási terv és az alábbiak vonatkoznak:

a) építési telek és köz vagy magánút kialakítható.

b) a telekalakításnál az alábbiak tartandók:

ba) 53. sz. főforgalmi úti kapcsolat T csomóponttal biztosítandó

bb) 53. sz. főúttal párhuzamosan kétirányú szervízút létesítendő kerékpárúttal

bc) belső feltáró utaknál min 12m-es fordulási sugár biztosítandó

c) beépítettség: max 50%

d) beépítési mód: szabadon álló, telekhatároktól min 10-10m, de min a telekoldalhoz tartozó homlokzatmagasság

e) zöldfelület: min 25%

f) építménymagasság: max: 7,5m, ami a technológia függvényében változhat.

g) közművesítési előírások:

ga) elektromos energia: a meglévő 120/20kV-os alállomásokat összekötő 20kV-os vezeték szerviz útra történő áthelyezése után a vállalkozások költségén létesítendő transzformátorról biztosítandó

gb) ivóvízellátás: városi hálózatra való rákötéssel biztosítandó

gc) technológiai vízellátás: a technológia igényelte mennyiségtől és minőségtől függően vízjogi engedély alapján egyedi kútról vagy a városi hálózatról

gd) szennyvízkezelés: csatornahálózat építendő ki a szennyvíztisztító telepre, ideiglenesen a zárt gyűjtés megengedett.

(5) (Gip-2) majorsági építési övezet

a) telek: min 900m2  ill. kialakult helyzet

b) beépítés módja:

ba) A bb) pontban foglalt eltéréssel szabadonálló

bb) Meglévő építményt tartalmazó teleknél zártsorú elő-, és hátsókert nélkül a szomszédos telek építési jogai biztosításával.

c) beépítettség: max 50%

d) építménymagasság min 3,6m, max 7,5m, ami a technológiai szükségszerűségből változhat.

e) A közművesítettség legalább részleges.

f) zöldfelület: min 20%

g) környezetterhelési határértékként a gazdasági területre vonatkozó hatályos rendelet szerintiek tartandók be.

(6) (Gip-3) településgazdasági övezet

a) Az építési övezetben a közműves ellátást biztosító építmények helyezhetők el.

b) A telek, a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény az ágazati szabványoknak megfelelően határozandó meg.

c) Építménymagasság, közművesítettség,, zöldfelület, környezetterhelési határérték a környezeti illeszkedés biztosításával egyedileg határozandó meg.

(7) (Gip-4) tázlári úti építési övezet

a) telek: min 900m2

b) az építési övezet telkeinek feltárása a tázlári úton biztosított csomóponton át párhuzamos szervízúton keresztül lehetséges.

c) beépítés módja: szabadon állóan, legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, oldal-, és hátsókerttel

d) beépítettség: max 50%

e) építménymagasság: max 7,5m, ami a technológiai szükségszerűségből változhat.

f) zöldfelület: min 20%

Különleges területek

19. (. Különleges területek az alábbiak:

a) (Kt) Temető

b) (Kk) Kegyeleti park

c) -

d) (Kh) Hulladéklerakó

e) (Kst) Srand

f)-

g) (Ktf) Termálfürdő

h) (Kftu) Falusi turizmus építési övezete

i) (Kl) Logisztikai terület

j) (Kme) megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

# Temető

20. ( (1) Temető (Kt) a szabályozási terven jelölt méretben változatlan területtel megtartandó.

(2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el..

(3) A temető területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak:

sírok mérete (hossz. x szélesség):

egyes - min 0,9 x 2,1 m (felnőtt)   0,6 x 1,3 m (gyerek)

kettős - min1,9 x 2,1 m

kripta mérete  (hossz. x szélesség): egyes - min 1,5 x 2,5 m

többes - min1,5 koporsónként x 2,5 m

sírok távolsága : min 0,6m

sírsorok távolsága: min 1,0m

új belső út min 8,0 m szélességben kétoldali fasorral létesíthető.

(4) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, szennyvízhálózat kiépítéséig belterületen a vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyűjtés megengedett, külterületen a közművesítés egyedileg határozandó meg.

(5) A terület kertészeti eszközökkel való fenntartásáról kell gondoskodni.

##### Kegyeleti park

21. §. (1) Kegyeleti park (Kk) a szabályozási terven jelölt méretben megtartandó.

(2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el.

# Sportterületek

22. (. -

# Hulladéklerakó

23. (. A regionális lerakóhoz való csatlakozásig a 0218/8 hrsz-ú telken lévő szilárd hulladéklerakó (Kh) a működési engedély szerinti feltételekkel fennmaradhat, azt követően rekultiválandó és környezetvédelmi felülvizsgálatot követően zöldterületté alakítandó.

# Strand

24.§ (1) A szabályozási terven lehatárolt Kst jelű strand elsősorban a strand és kiszolgáló építményei elhelyezését biztosító építési övezet.

(2) Az építési övezet előírásai:

a) Elhelyezhetők

aa) strand kiszolgáló építményei

ab) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények

ac) sportépítmények

ad) szállásépületek

b) Telek: min 0,4 ha

c) Beépítés szabadonálló, előkert nélkül

d) Beépítettsége: max 40%

e) Építménymagasság: max 7,5 m

f) Közművesítettség teljes, a szennyvízhálózat kiépítéséig a zárt medencés gyűjtés megengedett

g) Zöldfelület: min 40%

h) Környezetterhelési határértékként az üdülőterületre vonatkozó hatályos rendelet szerintiek tartandók be.

# Vásártér

25. § -

# Termálfürdő

26. §. (1) (Ktf) Termálfürdő a 3203/2-4 hrsz-ú telek, amelyen az üdülőfunkcióhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.

(2) A terület részletes építésügyi előírásai:

a) telek min 1000m2

b) beépítés módja: szabadon állóan min 5-es előkerttel, min a homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, oldal-, és hátsókerttel

c) beépítettség: max 10%

d) építménymagasság min 3,0m, max 3,6m, ami a technológiai szükségszerűségből változhat.

e) A közművesítettség teljes, a szennyvízhálózat kiépítéséig a zárt medencés gyűjtés megengedett.

f) zöldfelület: min 40%

g) környezetterhelési határértékként az üdülőterületre vonatkozó hatályos rendelet szerintiek tartandók be.

26/A § (1) Kftu jelű falusi turizmus építési övezete a szabályozási tervben lehatárolt

(2) Az építési övezetben a falusi turizmussal kapcsolatos építmények és szolgálati lakás elhelyezhető

(3) Telek területe: min 5000m2

(4) Beépítési módja: oldalhatáron álló

(5) Beépítettség: max 20%

(6) Építménymagasság: max 6m

(7) Zöldfelület: min 50%

26/B. § (1) A (Kl) jelű területen fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos építmények és szolgálati lakás helyezhetők el.

(2) Telekterület: min 1500 m2

(3) Beépítési mód: szabadonállóan

(4) Beépítettség: max 40%

(5) Építménymagasság: max 7,5

(6) Zöldfelület: min 40%

26/C.§ (1) A szabályozási terven lehatárolt Ktá jelű társas üdülők területe több üdülőegységet tartalmazó beépítés építési övezete

(2) Az építési övezet előírásai:

a) Beépítés csak a szabályozási terven építési helyként lehatárolt területen

b) Építési hely:

ba) önálló telekként (úszótelekként) lehatárolható

bb) beépítettsége: max 100 %

c) Építménymagasság: max 3,6 m

d) Közművesítettség teljes, a szennyvízhálózat kiépítéséig a zárt medencés gyűjtés megengedett

e) Zöldfelület: min 40%

f) Környezetterhelési határértékként az üdülőterületre vonatkozó hatályos rendelet szerintiek tartandók be.

Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

26/D. § (1) A (Kme) jelű megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület a szabályozási terven lehatárolt.

(2) A megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos építmények elhelyezhetők.

(3) Telek területe: min. 0,4 ha

(4) Beépítés módja: szabadonálló

(5) Beépítettség: max 10%

(6) Építménymagasság: max 7,5 m

(7) Zöldfelület: min. 40%

# SOLTVADKERT BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

27. (. A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:

a) Közlekedési -, közmű-, és hírközlési építmények elhelyezési területe

b) Zöldterület

c) Erdőterület

d) Mezőgazdasági terület

e) Vízgazdálkodási terület

## Közlekedési-, közmű-, és hírközlési építmények elhelyezési területe

28. (. (1) A közlekedési-, hírközlési-, és közmű elhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Területen az OTÉK 26.( (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.

(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:

1. (KÖu-1) országos fő és mellékutak övezete

2. (KÖu-2) helyi gyűjtő- és lakó utak övezete

3. (KÖu-3) egyéb utak övezete

4. (KÖk-1) vasút övezet

5. (KÖu-p) fásított parkoló övezet

6. (KÖu-V) vegyes forgalmú út övezet

##### Közlekedési -, közmű-, és hírközlési építmények elhelyezési területeinek általános előírásai

(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.

(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt esetben: a fasor távlati pótlási -bővítési lehetőségeinek megtartásával lehetséges.

Közlekedési-, közmű-, és hírközlési építmények elhelyezési területeinek részletes övezeti előírásai

(6) a) (KÖu-1) övezet

aa) az övezetbe a meglévő és tervezett országos fő és mellékutak tartoznak.

ab) Gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó ki.

c) Kétoldali járda és/vagy kerékpárút alakítandó ki.

(7) (KÖu-2) övezet

a) Szabályozási szélessége: min 12 m

b) Gépjármű forgalomra min 4m-es burkolati szélesség alakítandó ki.

c) Legalább egyoldali járda és/vagy kerékpárút építendő.

d) Gyűjtő utak a következők:

- Ipar u.

- Szőlő u.

- Mátyás Kir. u.

- Petőfi u.

- Szentháromság u.

- Erkel u.

- Nádas u.

- Május 1. u.

(8) (KÖu-3) övezet

a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út.

b) Szabályozási szélessége min 8m az alábbi kivételekkel:

-legfeljebb 3 db telek kiszolgálására szolgáló út: min 4,0 m,

-hálózati jelentőségű dűlőút: min 12m

c) Ezen övezet valamennyi építési övezeten és övezeten belül kialakítható.

(9) (KÖk-1) övezet

a) Az övezetbe a MÁV vonal és a tervezett vasútterület tartozik.

(10) -

(11) (KÖu-p) fásított parkoló övezet a közös temető parkoló szükségletének kielégítésére szolgáló fásítandó, lélegző burkolattal ellátandó terület.

(12) (KÖu-V) vegyes forgalmú út övezet

a) Alaprendeltetése a gyalogos és kerékpáros közlekedés és tartózkodás.

b) Kiegészítő rendeltetése

ba) a közbiztonság gépjárművei szükség szerinti közlekedése (katasztrófavédelem, rendőrség stb.),

bb) az egyéb gépjárműforgalom korlátozott célforgalom vagy teljes mértékben tiltott lehet,

bc) közösségi rendezvények színhelye a közterületre vonatkozó rendelkezések szerint lehet.

##### Zöldterületek

29. ( (1) Zöldterületek az alábbi övezetekre tagolódnak:

1. (Z-1) településközponti park övezet

2. (Z-2) lakó és üdülőterületi park övezet

3. (Z-3) Vadkerti tó központi parkja

(2) (Z-1) övezet

a) A városi szintű zöldfelületi ellátás övezete , amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi érték jellemez.

b) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezés, vendéglátást szolgáló kerti pavilon, köztéri berendezés elhelyezhető.

c)(Z-1*) övezetre vonatkozó előírások:

ca) az övezetben kertészeti terv alapján sportterület kialakítható és sportlétesítmény engedélyezhető

cb) az övezet zöldfelületi fedettsége: min 80%

(3) (Z-2) övezet

a) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezés, vendéglátást szolgáló kerti pavilon, köztéri berendezés elhelyezhető.

b) A (Z-2*)-gal jelölt alövezetben parkoló elhelyezhető.

c) A (Z-2**)-gal jelölt alövezetben víztározó alakítandó, sportpályák és sportcsarnok elhelyezhető.

(4) (Z-3) övezet

a) Az övezetben sétaút, pihenőhely, pihenést szolgáló kerti berendezés és parkoló elhelyezhető.

b) Az övezetben az ideiglenes fesztiváli pavilonok kivételével új építmény nem helyezhető el.

##### Erdőterületek

30. (. (1) Erdőterületbe az erdőtörvény hatálya alá tartozó területek soroltak, amelyek a szabályozási terven lehatároltak vagy mezőgazdasági területen művelési ág váltással jöttek létre.

(2) Az erdőterületbe ékelődött tanyatelkek építményei a meglévő beépítettség mértékéig átépíthetők.

(3) Az erdőterület az alábbi övezetekre tagolódik:

(Eg) gazdasági erdő

(Ev) védelmi erdő, amely további alövezetei:

(Ev-1) külterületi erdő

(Ev-2) területfelhasználási váltásnál

(Ev-3) távlati, ideiglenesen mezőgazdasági hasznosítással

(4) Az (Eg) övezetben az erdőterületeken való általános építési előírások alkalmazandók.

(5) A (Ev) övezetben a természetvédelmi és vízügyi kezelést szolgáló létesítmény kivételével új építmény nem helyezhető el.

### Mezőgazdasági terület

31. ( (1) Mezőgazdasági területnek minősül a város teljes beépítésre nem szánt külterülete az erdő -, a közlekedési-, közmű elhelyezési és egyéb területek kivételével.

(2) a) A mezőgazdasági terület általános mezőgazdasági terület

b) Birtokközpont az OTÉK 29. §. (6) bekezdése szerinti ingatlanbejegyzésekkel együtt kialakítható.

c) A szabályozási terven jelölt természetvédelmi területi határ külön jel nélkül (Má-2) védelmi övezeti határjel.

d) Új beépítés kizárólag szabadon álló lehet min 6m-es oldalkerttel.

e) Meglévő tanyatelek építményei a kialakult beépítettség mértékéig átépíthető

(3) Az általános mezőgazdasági terület az alábbi övezetekre tagolódik:

(Má-1) általános övezet

(Má-2) védelmi övezet

(Má-3) fejlesztési övezet

(Má-4) tanyasor övezet

(4) Kialakult telekhatártól és új telkek határától az alábbi minimális ültetési távolságokat kell biztosítani:

a) gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény, szőlő, ribizke, egres és málnabokor valamint minden 1m-nél magasabbra nem növő bokor és élő sövény esetében: 0,8 m

b) minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró) esetében: 2,0 m

c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében: 2,5 m

d) törpealanyra oltott alma-, és körtefa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében: 3,5 m vadalanyra oltott alma -, és körtefa, továbbá kajszibarack fa esetében: 4,0 m

e) cseresznyefa esetében: 5,0 m

f) dió és gesztenyefa , továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében: 8,0 m

g) erdei fafajoknál: 8,0 m

Mezőgazdasági terület övezeti előírásai:

(5) (Má-1) általános övezet

a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények

-különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)

-termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, élőállat-, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás

-élelmiszeripari feldolgozás, sütöde, savanyító üzem, pince, hűtőház, vágóhíd, élelmiszer raktárak

ab) mezőgazdasági építmények

-állattartó épületek

-növénytermesztés épületei

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbi rendelteltetéssel:

-kiskereskedelem

-vendéglátás

-szálláshely

-sport

-falusi turizmus

-ismeretterjesztés

b) Az építési munka közművesítettségi feltétele, hogy az építtető oldja meg az ivóvíz-, és villamos energia ellátást, hulladékelszállítást, szennyvízkezelést.

c) Az övezetben OTÉK 29. (. alkalmazandó, e rendelet 32.(. (5) szerint elhelyezhetők figyelembe vételével.

(6) (Má-2) védelmi övezet

a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő építmények, -beleértve a legeltető állattartással kapcsolatos állattartó, tároló-, és szociális, épületeket is- helyezhetők el.

b) Egyéb építmény e rendelet (Má-1) övezeti előírások figyelembevételével akkor helyezhető el, ha meglévő tanyatelekre kerül.

c) Kivételesen elhelyezhető a meglévő beépítéshez kapcsolódó építmény, amennyiben elhelyezésének természetvédelmi akadálya nincs.

(7) (Má-3) fejlesztési övezet

a) Az övezetbe a szabályozási terven lehatárolt terület sorolt, amelyre a mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírások alkalmazhatók azzal a megkötéssel, hogy lakóépület csak 1 ha-nál nagyobb telekre építhető.

b) (Má-3a) alövezetben a városi elkerülő utak megépítését követően az útügyi előírások figyelembevételével kereskedelmi szolgáltató terület kialakítható.

c) (Má-3b) alövezetben építési munka a tó terhelhetőségének vizsgálatára alapozott hatástanulmány jóváhagyását követően lehetséges

d) -

e) (Má-d) alövezetre vonatkozó szabályozás a (Gip-1) övezeti előírások figyelembevételével Pirtó településsel közös helyi építési szabályzatban határozandó meg.

f) Az 54. számú főút tengelyétől mért 100-100 -en belül a VII/f csatornától délre az 54. sz. főúton 100m-en belül és a csatornától északra lévő üzemanyagtöltő között a távlati csomópont kialakítását akadályozó semmilyen építmény nem helyezhető el.

g) (Má-3) fejlesztési övezetben építési munka közlekedési szakhatósági közreműködéssel engedélyezhető.

(8) (Má-4) tanyasor övezet

a) az övezetben a beépítettségre és a telekterületre vonatkozók kivételével e rendelet (5) bekezdése az alábbi eltéréssel alkalmazandó:

b) A tanyával beépíthető telek szélessége: min. 18 m

területe: min. 1300 m2

beépítettsége: max. 10 %, de legfeljebb 180 m2

ezen belül a lakóépület: max: 90 m2 és építménymagassága: max: 4,5m.

##### Vízgazdálkodási területek

32. (. Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak

# KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

33. (. (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt terület-felhasználási határvonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a közlekedési terület övezeti előírásai tartalmazzák.

(3) Utcai fasor az alábbiak figyelembevételével telepítendő:

telekhatártól, épülettől kiskoronájú fa:	min 2,0m

középkoronájú fa	min 2,5m

nagykoronájú fa	min 3,5m

(4) Magas és mélyépítési munkák miatt a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján megváltási ár szabható ki.

#### ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

34. ( (1) Épített örökség országos védettségű elemei műemlékek az alábbiak:

a) műemlékek:1. Rk. temetőkápolna 1719/1, 1719/2  hrsz

2. Evangélikus. templom (11hrsz)

3. Református templom (18 hrsz)

b) műemlékek ex lege védett környezete

1. Rk. temető kápolna:  1727, 0180/37, 0180/38, 0180/39,

0180/40, 0180/22, 0180/12, 0180/42,

1718, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 17262 hrsz

2. Evangélikus. templom 14/1, 12, 9, 8/6, 8/5, 8/7,

8/25, 1100/3, 1100/2, 1100/1, 2014, 2010/2, 2010/1, 1101/3, 13

3. Református templom: 1101/4, 1101/5, 1101/6, 1519, 1521/2, 16, 17/1, 17/3, 19

(2) -

(3) -

(4) -

34.§A

(1) Régészeti lelőhelyekre az általános előírások vonatkoznak és a szabályozási terven lehatároltak.

(2) Régészeti lelőhelyek a következők:

| Azono-sító | Lelő- h.szám | Név | HRSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 35668 | 1 | ÉK-i határ, Újkút-dűlő I. | 0108/41, 0108/42, 0108/43, 0108/64, 0108/63, 0108/62, 0108/45 |
| 35669 | 2 | ÉK-i határ, Újkút-dűlő II. | 0108/72, 0108/70, 0108/71 |
| 35671 | 4 | É-K-i határ IV. | 0108/143 |
| 35672 | 5 | É-K-i határ, Újkút-dűlő V. | 0108/131 |
| 35673 | 6 | K-i határ | 0178/32 |
| 35674 | 7 | ÉNy-i határ, vasút mellett | 014/36 |
| 35675 | 8 | ÉNy-i határ, vasút mellett II. | 014/35 |
| 35676 | 9 | ÉNy-i határ, vasút mellett III. | 014/35 |
| 35680 | 10 | ÉNy-i határ, vasút mellett IV. | 014/32, 014/31 |
| 35681 | 11 | ÉNy-i határ, vasút mellett V. | 013/37 |
| 35682 | 12 | ÉNy-i határ, vasút mellett VI. | 09/44, 09/43 |
| 35683 | 13 | ÉNy-i határ | 07/16, 07/124 |
| 35684 | 14 | ÉNy-i határ II. | 07/9, 07/7 |
| 35685 | 15 | Büdöstó | 3168, 3156, 3158/1, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3154, 3149, 3148, 3147, 3146, 3145, 3144, 3135, 3157 |
| 56878 | 16 | Alsócsábor, Herczeg-tanya | 0421/195, 0421/196, 0421/197, 0421/198, 0421/37, 0421/199 |
| 56882 | 17 | Ady Endre u. | 600, 259, 633, 666, 599 |
| 35687 | 18 | Gázcseretelep | 276, 279, 275, 274, 277 |
| 82587 | 19 | Kertészet, Faiskola | 0177, 0176/137, 0111/9, 0111/10, 0108/139, 0108/52, 0108/142, 0108/137, 0178/8, 0158/1 |
| 82589 | 20 | 54-es út, 43. km | 0176/25, 0176/65, 0176/24, 0176/66, 0158/1 |
| 85421 | 22 | Hosszúvíz D, szőlők | 0190/24, 0188/37, 0188/36, 0189, 0190/23 |
| 85423 | 23 | Galambos | 052/28, 052/27 |
| 85425 | 24 | Vasút mente | 014/35, 014/34 |
| 86111 | 26 | Tázlári út É II. | 0192/90, 0192/77, 0192/92, 0192/83, 0192/82, 0192/80, 0192/79, 0192/78, 0192/91 |
| 86113 | 27 | Tázlári út É I. | 0192/8, 0192/73, 0190/56, 0190/58, 0190/55, 0190/57, 0192/71, 0190/62, 0190/61, 0190/5, 0190/4, 0191 |
| 86115 | 28 | Tázlári út Dél I. | 0214/16, 0214/21, 0214/15, 0228/8, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 0228/5, 0228/6, 0228/7, 0228/13, 0228/14, 0228/12, 0228/11, 0228/147, 0214/2, 0228/9, 0228/148, 0228/15, 0228/10, 0228/16, 0228/140, 0228/138, 0228/139, 0228/146, 0228/145, 0228/142 |
| 86117 | 29 | Tázlári út Dél II. | 0214/13, 0218/11, 0217/25, 0217/26, 0218/15, 0217/15, 0214/14, 0214/15, 0217/27, 0218/12, 0218/13, 0225/18, 0225/17, 0218/14, 0215/2, 0219, 0228/143, 0214/2 |
| 89145 | 30 | Alsócsábor tanya | 0314/31, 0314/43 |
| 90485 | 31 | Felsőcsábor, Bercsi- tanya ÉK | 0408/68, 0431/55, 0431/59, 0431/40, 0431/42, 0431/41, 0408/8, 0431/43, 0431/39, 0422/2, 0408/93, 0431/37, 0431/38, 0408/33, 0409/1, 0349, 0348/31, 0351/50, 0351/51, 0351/60, 0351/53, 0351/52, 0351/61, 0348/28, 0351/49, 0351/46, 0351/45, 0348/115, 0348/32, 0348/117, 0348/118, 0348/116, 0348/33, 0348/29, 0351/44, 0348/30, 0351/48, 0351/43, 0351/42, 0348/27, 0348/114, 0348/113, 0431/77, 0431/78, 0408/74, 0408/75, 0408/65, 0408/86, 0408/73, 0408/85, 0431/57, 0431/58, 0408/70, 0408/69, 0431/73, 0408/91, 0408/92, 0431/56, 0431/2, 0408/35, 0408/6, 0408/34, 0408/37, 0431/52, 0431/35, 0431/36 |
| 91581 | 32 | Felsőcsábori Iskola K | 0425/141, 0425/144, 0425/76, 0425/10, 0425/8, 0425/7, 0425/77 |
| 91583 | 33 | Felsőcsábori Iskola DK | 0425/67, 0425/119, 0425/57, 0425/14, 0425/120, 0425/118, 0425/15 |
| 92005 | 34 | 53-54. sz. út körforgalom, Észak | 0468/29, 0468/28, 0468/30, 013/52, 013/63, 013/64, 0456/5, 013/66, 0458/255, 0458/247, 0458/246, 0458/256, 0456/4, 0456/1, 0468/31, 013/53, 013/51, 013/62, 013/65, 013/54, 0456/7, 0456/6 |
| 92007 | 35 | Ny-i határ, 53-as út D | 0468/19, 0456/1, 0468/2, 0468/16, 0468/3, 0468/17, 0468/18, 0456/7 |
| 92009 | 36 | 53-as út, 35. kmsz. | 0468/19, 0468/21, 013/44, 013/43, 013/41, 0456/1, 013/48, 013/42, 013/47, 013/46, 013/45, 0468/18, 0456/7, 0399, 0396/14, 0396/15 |
| 92013 | 37 | 53.út É, Szőlőskert szakszövetkezet ÉNy | 013/44, 013/43, 013/48, 013/42, 013/47, 013/46, 013/45 |
| 92015 | 38 | Szeméttelep, Dél | 0223, 0225/17, 0219, 0218/8, 0220/10 |
| 92017 | 39 | Tázlári út D III. | 0231/13, 0231/11, 0231/48, 0231/26, 0231/24, 0231/23, 0231/22, 0231/27, 0231/47, 0231/14, 0231/12, 0231/8, 0231/9, 0231/10, 0231/25, 0231/28 |
| 92285 | 40 | Petőfi utca | 1570, 1620, 1469, 1617, 1615, 1473, 1470 |
| 92287 | 41 | Bocskai utca | 1101/4, 1307, 1308, 207 |

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

35. (. (1) Az természetvédelem érdekében szükséges építési korlátozásokat a mezőgazdasági terület vonatkozó övezeti előírásai tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjában építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:

a) vízügyi védőterületek vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint

Vadkerti tó vízvédelmi területe 100 m, azon belüli építési munkához a természetvédelmi, környezetvédelmi és a vízügyi szakhatóság együttes közreműködése szükséges.

b) közlekedési védőterület

53. és 54. számú országos főutak tengelyétől külterületen 100-100 m

egyéb országos közutak tengelyétől: 50-50 m

vasút tengelyétől 100-100 m

c) távvezeték hálózati energiaellátó és közműlétesítmények védőterületi az illető szabványnak megfelelően:	földgáz távvezeték ( NA 150 ) 60 -63 bar , 20 -20 m

elektromos távvezeték120 kV	13 - 13 m

25 -30 kV 	  5 - 5m

d) közművek védőtávolságai:	vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint

gázvezeték MSZ 7048 szerint

e) nagy és kisfeszültségű föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos 4m-nél magasabb mezőgazdasági kultúrák telepítése.

f) Környezetvédelmi védőövezet saját telken belül alakítandó ki.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

36. (. (1) Soltvadkert Város Képviselőtestülete e rendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik azokról:

a) tilalmak

b) útépítési és közművesítési hozzájárulás

c) helyi közút céljára történő lejegyzés

d) településrendezési kötelezések, amely: beültetési kötelezettség

Tilalmak

(2) A rendezési terv végrehajtása érdekében építési és telekalakítási tilalom vonatkozik a tervezett lakóterületeken a terv szerinti telekalakítás elvégzéséig.

## Útépítési és közművesítési hozzájárulás

(3) A települési önkormányzat az útépítési és közművesítési hozzájárulásról külön rendelkezik.

##### Helyi közút céljára történő lejegyzés

(4) Helyi közút céljára lejegyzésre kerülhetnek a szabályozási tervben (Köu) lehatárolt területek.

Beültetési kötelezettség

(5) Beültetési kötelezettség a növénytelepítési előírások figyelembevételével valósítandó meg.

# ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. ( (1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:

a) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól eltérő, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult beépítés

b) meglévő építmény: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 éve használatba vett épület.

c) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat.

d) háztartással kapcsolatos épület: a háztartással kapcsolatos nyári konyha, mosókonyha, szárító, barkács műhely, tároló építmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek, járműtároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.)

e) meglévő tanyatelek: külterület lakóházhoz tartozó telek „kivett” illetve „udvar” nyilvántartású része

f) kézműipari tevékenység folytatására alkalmas épület: jelentősebb foglalkoztatási létszámmal nem rendelkező, jelentős kiszolgáló forgalommal nem rendelkező, jelentős kiszolgáló (teher) forgalommal nem rendelkező vállalkozás folytatására alkalmas építmény

g) Homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság.

h) Falusi turizmus: Üdülőterületen kívüli természetes környezetben lévő területen folytatott vendéglátás, amely magában foglalja a szállást, az étkezési és programszervezési szolgáltatásokat.

i) Tömboldal hossz: telektömb két közterület közötti, ugyanarra a közterületre néző telekhatárainak összessége.

j) Kialakult telek: a szabályozási tervi alaptérképen ábrázolt telek, amelyet nem érint szabályozási vonal.

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő hónap 1. napján (2003. szeptember 1-én) lép hatályba.

(3) Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a város összevont rendezési tervéhez kapcsolódó a városrendezési és helyi építésügyi előírásokról szóló többször módosított 4/1994.(III.30.) Kt, a Vadkerti-tó rendezési tervi előírásairól szóló módosított 5/1991.(VI.26.) Kt rendelet hatályát veszti.

Berkecz László sk.					Dr. Béleczki József sk.

polgármester						jegyző

# Footnotes

Módosításokkal egységbe szerkesztve, hatályba lép: 2019. július 31.

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 1.§-a iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

2-4. és 6-7. szelvényeket 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet  3.§(1)a) pont módosította 2014. okt.9-i hatállyal

5. szelvényt 26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosította 2013. december 28-i hatállyal

3. és 6. szelvényeket 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelt 11.§(1)bekezdés módosította 2016. május 27-től

2-3. szelvényeket 10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 6.§(1) bekezdése módosította 2017. október 12.

3. szelvényt 8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 7.§ a) módosította 2019. július 31-től a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal

4.41., 4.43., 9.12., 9.32., 9.44., 15.13., 15.21., 15.42.,szelvényeket 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§(1) b) pont módosította 2014. október 9-i hatállyal.

14/2006.(VI.30.) KT rendelet iktatta be 2006. június 30-ai hatállyal: 4.34., 9.33. szelvényeket

12/2007.(X.01.) KT rendelet iktatta be 2007. okt.1-jei hatállyal a 14.21., 14.24., 15.31., 15.34., 21.21., 21.24. szelvényeket

9.14., 14.22., szelvényeket 14/2008.(VII.18.) KT. rendelet módosította 2008. július 18-ai hatállyal

9.34. szelvényt 2/2011. (I.28.) rendelet iktatta be 2011. február 27-i hatállyal

1.3., 9.33. szelvényeket 13/2011.(X.28.) rendelet iktatta be 2011. november 27-i hatállyal

9.41., 9.42., 15,14., 15.24. szelvényeket 26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 7.§(1) bekezdés módosította 2013. december 28-i hatállyal

16.33. és 22.11. szelvényeket 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosította 2014. március 1-i hatállyal

4.21 és 4.23. szelvényeket 15/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet módosította 2015. október 30-i hatállyal.

14.21.,14.22.,15.14.,15.13.,15.24.,16.33.,22.11., szelvényeket és jelmagyarázatot 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§(2) bekezdés módosította 2016. május 27-től.

15.43., 15.44., 21.22. szelvényeket 13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 5.§(1)a) módosította 2016. november 25-től

4.32., 8.43., 8.44., 9.43., 12.41., 15.11., 15.23.,15.32.,15.41.,22.13. szelvényeket 10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 6.§(2) bekezdése módosította 2017. október 12.

15.12. , 15K és 15.44. szelvényeket 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ b) pontja módosította.

4.32. szelvényt 8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályba lép: 2018. szeptember 13.

9.34. szelvényt 11/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályba lép: 2018. december 14.

15.12. 15K., 15.14., 15.23., 15.43. szelvényeket 12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete módosította 2018. december 21-től.

15.34. és 16.33. szelvényeket a 8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 7.§ b) módosította 2019. július 31-től a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal

A módosításokkal beiktatott új szelvényekkel összesen

17/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ c) pontja módosította 2017. december 29-i hatállyal

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete módosította 2018. december 21-től.

(4)-(5) bekezdéseket 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be 2016. május 27-től

13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2016. november 25.

10/2012.(VII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2012. augusztus 17.

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2013. december 28.

13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2016. november 25.

10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2017. október 12.

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította 	Hatályba lépésének ideje: 2018. szeptember 13.

8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2019. július 31-én a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal.

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte 2008. július 18-ai hatállyal

Az építmény alapterületében kifejezett érték

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította 2016. május 27-től

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

12/2009.(IX.25.) KT. rendelet 1. § módosította 2009. szeptember 25-i hatállyal

14/2006.(VI.30.) KT 1.§ (1) bekezdése iktatta be, hatályos 2006. jun.30.-tól

14/2006.(VI.30.)KT 1.§ (2) bekezdése iktatta be, hatályos 2006. jun.30.-tól

12/2007.(X.01.)KT 1.§ bekezdése iktatta be, hatályos 2007. okt.1-jétől

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ ba) alpontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 4.§-a iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ bb) alpontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§(1) bekezdés iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2014. október 9.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés módosította 2016. május 27-től.

12/2009.(IX.25.) KT. rendelet 2. §(1) bekezdés módosította, hatályos 2009. szeptember 25-től

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés módosította 2016. május 27-től.

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ bc) alpontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

12/2009.(IX.25.) KT. rendelet 2. §(2) bekezdés iktatta be, hatályos 2009. szeptember 25-től

2/2011.(I.28.) rendelet 1.§ iktatta be			Hatályba lépésének ideje: 2011. február 27.

10/2012.(VII.17.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2012. augusztus 17.

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ bc) alpontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§(2) bekezdés  iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2014. október 9.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdés módosította 2016. május 27-től.

11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§(3) bekezdés  iktatta be Hatályba lépésének ideje: 2014. október 9.

13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2016. november 25.

11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§(4) bekezdés  módosította Hatályba lépésének ideje: 2014. október 9.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdés módosította 2016. május 27-től.

13/2011.(X.28.) rendelet 1.§ iktatta be 		Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.

14/2006.(VI.30.)KT 1.§ (3) bekezdése iktatta be, hatályos 2006. jun.30.-tól

8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályba lép: 2019. július 31-én a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal.

14/2006.(VI.30.) KT 2.§-a iktatta be, hatályos 2006. jun.30.-tól

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 5.§ (1) bek. iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

d)-g) pontokat 13/2011.(X.28.) rendelet 2.§ (1)bekezdés iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.

e) és fb) pontokat 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította 2016. május 27-től.

b)-c) e) és g) pontokat 13/2011.(X.28.) rendelet 7.§(2)bekezdés hatályon kívül helyezte 2011. november 27-ei hatállyal

b)-c) és e) pontokat 13/2011.(X.28.) rendelet 7.§(2)bekezdés hatályon kívül helyezte 2011. november 27-ei hatállyal

11/2015.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be 2015. július 28-i hatállyal a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal

b)-c) és h) pontokat 13/2011.(X.28.) rendelet 7.§(2)bekezdés hatályon kívül helyezte 2011. november 27-ei hatállyal

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 5.§ (2) bek. iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályba lép: 2017. október 12.

13/2011.(X.28.) rendelet 2.§ (2)bekezdés iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

10/2017.(IX.28..) önkormányzati rendelet 3.§(1) bekezdése módosította. Hatályba lép: 2017. október 12.

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 6.§ -a iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§(3) bekezdés hatályon kívül helyezte 2016. május 27-től.

g)-h) pontokat 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdés módosította

Hatályba lépésének ideje. 2014. október 9.

10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bekezdése módosította. Hatályba lép: 2017. október 12.

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ d) pontja hatályon kívül helyezte 2018. december 21-től.

b) - c) pontokat 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdés módosította

Hatályba lépésének ideje. 2014. október 9.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította 2016. május 27-től

10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§(3) bekezdése iktatta be. Hatályba lép: 2017. október 12.

2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet 1.§(1) bekezdés módosította 	Hatályba lépésének ideje: 2014. március 1.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította 2016. május 27-től.

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 7.§ -a iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályba lép: 2019. július 31-én a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal.

2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet 1.§(2) bekezdés iktatta be 	Hatályba lépésének ideje: 2014. március 1.

13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 5.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte 2016. november 25-től.

2/2014.(I.30.) onkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte 2014. március 1.-től.

13/2011.(X.28.) rendelet 3.§ iktatta be		Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2013. december 28.

8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet iktatta be. 4.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2019. július 31-én a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal.

13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 5.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte 2016. november 25-től

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályba lép: 2018. szeptember 13.

2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte 2014. március 1.-től.

13/2011.(X.28.) rendelet 4.§ iktatta be		Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2013. december 28.

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2018. szeptember 13.

szakaszcímmel együtt 8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2019.július 31-én a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal.

12/2009.(IX.25.) KT. rendelet 3. §(1) bekezdés módosította, hatályos 2009. szeptember 25-től

12/2009.(IX.25.) KT. rendelet 3. §(1) bekezdés módosította, hatályos 2009. szeptember 25-től

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§(1)bekezdés módosította	Hatályba lépésének ideje: 2013. dec. 28.

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4.§(1)bekezdése iktatta be. Hatályba lép: 2018. szeptember 13.

13/2011.(X.28.) rendelet 5.§ iktatta be		Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.

16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet1.§ d) pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 29-től.l

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§(2) bekezdés iktatta be	Hatályba lépésének ideje: 2013. december 28.

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4.§(2) bekezdése iktatta be. Hatályba lép: 2018. október 13.

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5.§(1) bekezdése iktatta be. Hatályba lép: 2018. október 13.

12/2007.(X.01.)KT  4.§ bekezdése iktatta be, hatályos 2007. okt.1-jétől

13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályba lép 2016. november 25.

8/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5.§(2) bekezdése iktatta be. Hatályba lép: 2018. október 13.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította 2016. május 27-től

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a iktatta be 2016. május 27-től

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 9.§ -a iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte  2013. december 28.-tól

12/2007.(X.01.)KT  4.§ bekezdése iktatta be, hatályos 2007. okt.1-jétől

12/2007.(X.01.)KT  4.§ bekezdése iktatta be, hatályos 2007. okt.1-jétől

Hatályba helyezte a 12/2003. (IX.19.) KT rendelet

12/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 29.§ e) pontja(2)-(4) bekezdéseket hatályon kívül helyzete 2018. december 21-től.

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította 2016. május 27-től

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította		Hatályba lépésének ideje: 2013. december 28.

Módosította 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a 2016. május 27-től

29-41. számú lelőhelyeket 10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2017. október 12.

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 7.§(3)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: 2013. december 28.

szakasz alcímet 26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a iktatta be 2013. december 28-i hatállyal

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította	Hatályba lépésének ideje:  2013. december 28.

i-j) pontokat 8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet 6.§-a iktatta be . Hatályba lép:2019. július 31-én a folyamatban lévő ügyekbeni alkalmazhatósággal.

Módosította 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 40.§-a 2016. május 27-től

14/2008.(VII.18.) KT. rendelet 10.§ -a iktatta be 2008. július 18-ai hatállyal

13/2011.(X.28.) rendelet 6.§ iktatta be		Hatályba lépésének ideje: 2011. november 27.