Hatályos: 2012. május 2. napjától

SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2009. (III. 26.) KT

rendelete

a Vadkerti-tó területén lévő víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletre és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendeletre figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Soltvadkert város közigazgatási területén fekvő Vadkerti-tónál a víziállások létesítésének, fennmaradásának szabályozása a Vadkerti-tó esztétikai értékeinek megőrzése, a tó és a vízpart mindenki számára történő biztonságos és megfelelő használhatósága érdekében.

A rendelet hatálya

2. §.

(1) A rendelet területi hatálya Soltvadkert város közigazgatási területén fekvő Vadkerti-tó területére terjed ki.

(2) a rendelet tárgyi hatálya kiterjed a területen meglévő és létesítendő valamennyi víziállásra.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a területen meglévő és létesítendő valamennyi víziállás tulajdonosára, fenntartójára, ill. használójára – a továbbiakban együtt: tulajdonos.

Fogalom meghatározások

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. víziállás: a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. Törvény alapján kikötőnek, illetve úszóműnek minősülő létesítmény kivételével – az állami, önkormányzat tulajdonban lévő vizek medrében, vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén elhelyezett – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint épületnek nem minősülő, a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített építmény, padozat – beleértve a bejárót is –, mely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé.

2. A víziállás használat szerint lehet:

- magán víziállás: a létesítő magán-, vagy jogi személy tulajdonában, ill. használatában, haszonélvezetében lévő partszakaszon parti bejáróval létesített vízállás.

- közhasználatú víziállás: bárki által korlátozás nélkül, vagy meghatározott feltételekkel történő közhasználatra létesített víziállás.

- Gazdátlan víziállás: az a víziállás, melynek tulajdonosa ismeretlen.

3. Víziállás felépítménye: a víziállás járófelületétől felfelé kiálló szerkezet, mely a víziálláshoz rögzített, kivéve az ülőpadot és a korlátot.

Víziállásokra vonatkozó műszaki előírások

4. §

(1) Víziállásnak és tartozékainak olyan szerkezettel és méretekkel kell rendelkeznie, hogy az a kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan használható legyen, a vizet ne szennyezze és a használók biztonságát ne veszélyeztesse.

(2) A víziállás padozatának alsó szintje a vízfelület mértékadó szintje felett olyan magasan kell lennie, hogy az a várható szélsőséges vízjárás esetén is biztonságos maradjon.

(3) A víziállást és a parti bejárót szükség szerint el kell látni a használat biztonságát szolgáló kiegészítő elemekkel (korlát, biztonsági lánc).

(4) A víziálláson a vízbe történő ki- és bejárást szolgáló lépcső, létra nem létesíthető, a víziállásokat fürdés céljára használni tilos.

(5) A víziállás parti bejárója a természetes part állagát nem veszélyeztetheti és a parti nádas állományát nem károsíthatja.

(6) A víziálláson jól láthatóan fel kell tüntetni az engedélyes nevét és székhelyét, nyilvántartási számát.

Víziállásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárás

Víziállások létesítésére vonatkozó szabályok

5. §

(1) Közhasználatú víziállás – az egyéb jogszabályi rendelkezések betartásával – a Vadkerti-tó teljes partszakaszán létesíthető.

(2) Közhasználatú víziállás létesítésének engedélyese kizárólag Soltvadkert Város Önkormányzata lehet.

(3) Magán víziállás a Vadkerti-tó teljes vízfelületén és partszakaszán – településrendezési, környezet- és tájvédelmi érdekek miatt – nem létesíthető.

Víziállások fennmaradására vonatkozó szabályok

6. §

(1) Magán víziállás fennmaradása a Vadkerti-tó teljes vízfelületén és partszakaszán – településrendezési, környezet- és tájvédelmi érdekek miatt – nem engedélyezhető.

7. §

(1) A víziállás létesítésével, használatbavételével, fennmaradásával kapcsolatos eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) A víziállás fennmaradási engedélye határozatlan időre szól, azonban az engedély érvényességének időtartama alatt a víziállás tulajdonosa köteles az állagmegóvás érdekében a szükséges karbantartási munkákat elvégezni a víziállás megfelelő műszaki állapotának megőrzése érdekében.

Víziállások használatára vonatkozó szabályok

8. §

(1) A közhasználatú víziállást bárki használhatja azon korlátozással, hogy a víziállást fürdés céljára használni tilos.

(2) A használat során a használó a víziállásban kárt nem tehet, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén az okozott kárt a tulajdonos felé megtéríteni köteles.

Engedély nélküli víziállások megszüntetésére vonatkozó szabályok

9. §

(1) A létesítési vagy fennmaradási engedéllyel nem rendelkező víziállások tulajdonosát a jegyző kötelezi a víziállás lebontására.

(2) A bontás elvégzésére 30 napos határidőt kell megállapítani, mely nem hosszabbítható meg.

(3) A bontásra előírt határidő elteltével újabb felszólítás nélkül a jegyző a hatósági bontást köteles elrendelni.

(4) A hatósági bontás költsége a víziállás tulajdonosát terheli, a gazdátlan víziállás elbontása az önkormányzat kötelezettsége.

(5) A víziállásból kibontott anyagok a tulajdonost illetik meg, hatósági bontás esetén az anyagokat az önkormányzat a bontási költség megfizetéséig visszatartja, a hatósági bontástól számított egy év elteltével a kibontott anyagot az önkormányzat értékesítheti.

(6) A gazdátlan víziállás lebontásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Szabálysértési rendelkezések

10. §

(1) A jelen rendeletben foglalt kötelezettségek betartását a jegyző a közterület-felügyelet útján ellenőrzi.

(2)

(3) A szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el.

(4)

Záró rendelkezések

11. §

(1)  A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

| Lehoczki Ferenc sk. polgármester | Dr. Viszkók Zoltán sk. jegyző |
| --- | --- |

Dr. Viszkók Zoltán sk.

jegyző

# Footnotes

Módosította a 21/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. §. (1) bekezdése 2012. január 1-i hatállyal

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdésének h) pontja 2012. május 2-i hatállyal

Módosította a 21/2011 (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. §. (1) bekezdése 2012. január 1-i hatállyal

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. 1) bekezdésének h) pontja 2012. május 2-i hatállyal